ПК STARK ES. Дополнительные возможности версии 4.2 (2006)

- Оценка прочности стержневых и пластинчатых элементов при статических и динамических воздействиях, в т.ч. поверочный расчет с использованием акселерограмм сейсмического движения грунта по п. 2.2,б СНиП II-7-81*.

2. Определение ускорений колебаний конструкции при действии пульсационной составляющей ветровой нагрузки.

| 3. Расчет требуемого армирования и проверка прочности/устойчивости стержневых железобетонных элементов в соответствии с СП 52-101-2003. |  |
| --- | --- |

4. Учет требований по ограничению ширины раскрытия трещин при расчете армирования железобетонных плит и стен в соответствии с СП 52-101-2003.

5. Расчет требуемого армирования и проверка прочности/устойчивости стержневых железобетонных элементов произвольного кольцевого и круглого сечения (снято ограничение на соотношение внутреннего и внешнего радиусов кольца) в соответствии со СНиП 2.03.01-84* и с СП 52-101-2003.

6. Экспорт данных в ПК БЕТА Полоцкого государственного университета для локального расчета стержневых железобетонных элементов по нелинейной модели сечений в соответствии с СП 52-101-2003, СНБ 5.03.01-02 и Eurocode-2.

7. Снято ограничение по длинам конечных элементов, включаемых в одну группу для расчета элементов металлических конструкций.

8. Определение положения центра масс сооружения.

9. Вывод расчетных сочетаний усилий и площади сечения продольной арматуры в стержневых элементах в CSV-формате (возможность экспорта результатов в MS EXCEL и другие программы).

10. Возможность задания и изменения количества основной арматуры в режиме просмотра армирования железобетонных плит и стен.

11. Оцифровка эпюр арматуры в стержневых железобетонных элементах.

12. Сохранение результатов расчета на динамический ветер в соответствии с Рекомендациями ЦНИИСК (2000 г.) после частичного изменения расчетной модели для возможности определения расчетных сочетаний усилий с учетом различных свойств конструкции при статическом и динамическом нагружении.