Дополнительные возможности STARK ES версии 4х4 (2007)

Новые функциональные возможности:

Обработка железобетонных конструктивных элементов (колонн, балок, наклонных элементов) с возможностью их автоматической унификации. Обозначение осей растра как архитектурных осей здания, нанесение размерных линий между осями, определение расстояния между двумя произвольными точками. Многократное ускорение работы графических функций и загрузки FEA-проектов. Копирование позиций колонн в позиционном проекте. Определение расчетных сочетаний усилий с учетом возможного одновременного действия нескольких компонент сейсмического воздействия, а также поступательных и вращательных воздействий в рамках интегральной модели воздействия. Проверка прочности и устойчивости трубожелезобетонных элементов. Автоматическое удаление конечных элементов с нулевой площадью и длиной при сохранении fea-файла. Определение суммарных сил и моментов для узловых нагрузок по нагружениям (возможность вычисления сейсмических сил и моментов). Возможность использования без ограничений букв кириллицы в наименовании профиля материалов fea-проекта

Модификации:

- Модификация работы со шрифтами в графическом интерфейсе (расширен список воспроизводимых шрифтов, добавлена возможность назначения вида начертания шрифта).

- Модификация алгоритмов позиционного проекта:

- обработка данных для ортотропного материала позиций плит/стен/рамп;

- сохранение опции «Деление колонн» в свойствах позиций колонн.

| Изменена диаграмма деформирования для нелинейного материала типа «Бетон», используемая при физически нелинейном расчете (применена криволинейная диаграмма с ограниченной ниспадающей ветвью). В поставку включены спектры коэффициентов динамичности для расчета высотных зданий по МГСН 4.19-2005. Изменены стандартные значения ряда параметров, принимаемые по умолчанию. Выполнена корректировка ряда сообщений, выдаваемых программой на экран и в протокол расчета. |  |
| --- | --- |

Новая системная функциональность:

| Работа под ОС MS Windows Vista. Работа при входе в операционную систему с правами пользователя. Изменение архитектуры комплекса (изменение имени головного модуля на Stark.exe, имен конфигурационных файлов и файла с сообщениями об ошибках на Stark.err, модификация панели инструментов и др.). Возможность выполнять расчет на многопроцессорных компьютерах без разделения на параллельные потоки (нити). |  |
| --- | --- |