Новые возможности ПК STARK_ES 4.0 (2005) и программ окружения

### Интерфейс и общие функции

•  Упорядочена структура интерфейса.

•  Импорт/экспорт расчетных схем из/в ПК ЛИРА ( StarLi 1.0 ).

•  Частично изменена терминология, принятая в программе (используются термины, общеупотребительные как в строительной механике, так и в строительной практике).

•  Новая версия 5.1 программы Viewer с возможностью экспорта в MS WORD и другими дополнительными функциями.

•  Архивация и разархивация файлов исходных данных и результатов расчета, обеспечивающие более удобную пересылку проекта и сохранение его резервных копий.

•  Копирование нагружений из других проектов.

•  Многослойные стержневые элементы.

•  Построение эпюр распределения усилий и площади сечения арматуры по выбранной ширине пластин и вычисление равнодействующих усилий и суммарной площади сечения арматуры на данном отрезке.

•  Определение суммарных нагрузок (сил, моментов) на фундаменты стен и пилонов.

•  Расширено и улучшено руководство по применению программы.

### Расчет на сейсмические воздействия

•  Усовершенствован алгоритм расчета на сейсмическое воздействие во временной области, что позволяет решать задачи большой размерности при использовании многокомпонентных акселерограмм.

•  Учет вращательных компонент движения основания при расчете на сейсмическое воздействие во временной области.

•  Обработка сейсмологических данных и определение расчетных параметров сейсмических воздействий в частотной и временной областях ( ОДИССЕЙ 1.0 ).

•  Задание произвольного положения центра вращения при расчете сейсмических нагрузок от ротационного движения основания.

### Расчет железобетонных конструкций

•  Внесены изменения в алгоритм подбора поперечной арматуры в железобетонных плитах и стенах в соответствии со СНиП 2.03.01-84*.

•  Расчет требуемой арматуры в железобетонных плитах и стенах в соответствии с СП 52-101-2003.

•  Экспорт результатов расчета арматуры в железобетонных пластинах в ПК isb - cad фирмы « Glaser » для автоматизированного создания арматурных чертежей плит и стен.

•  Локальный конструктивный расчет стержневых железобетонных элементов в ПК ЛАВР фирмы «ЛИРА СОФТ» со следующими дополнительными возможностями:

·      расчет в соответствии со СНиП 52-01-02 (СП 52-101-2003) и с украинскими нормами ДСТУ 3760-98;

·      новые типы сечений: коробчатое, круглое, крестообразное, уголковое, несимметричное тавровое;

·      более эффективные схемы армирования сечений;

·      учет требований по трещиностойкости и определение ширины раскрытия трещин при расчете элементов прямоугольного, кольцевого, таврового, двутаврового и коробчатого сечения.

### Расчет стальных конструкций

•  Локальный расчет стальных конструкций в ПК МЕТАЛЛ 3.0 , обеспечивающий следующие дополнительные возможности:

| • расчет в соответствии с новым СП 53-102-2004; • расчет балок с перфорированной стенкой; • подбор минимального сечения балок; • расчет жестких баз колонн; • расчет узлов ферм из гнутосварных профилей; • определение расчетных длин элементов; • создание “Ведомости отправочных элементов” и чертежа “Технической спецификации стали”; • вывод результатов расчета в DXF -файлы. |  |
| --- | --- |

### Справочник-калькулятор СпИн

Новые возможности СпИн версии 2.2 (2005):

1. Расчет однопролетной железобетонной балки/плиты, в т.ч. преднапряженной, при действии поперечной и продольной нагрузки и изгибающих моментов по концам. Задача включает в себя геометрически нелинейный статический расчет и проверку на прочность.

2. Расчет однопролетной железобетонной балки/плиты, в т.ч. преднапряженной, при действии поперечной нагрузки и изгибающих моментов по концам с учетом влияния распора. Задача включает в себя геометрически нелинейный статический расчет и проверку на прочность.

В задачах 1 и 2 могут быть рассмотрены сборные многопустотные (типовые и безопалубочного формования) плиты перекрытий, в т.ч. применяемые в сборно-монолитных каркасах АРКОС системы БелНИИС.

3. Расчет на прочность и устойчивость многопролетной (до 5 пролетов) прокатной двутавровой балки по СНиП II-23-81*.

4. Расчет осадок свайных фундаментов в соответствии с СП 50-102-2003.

5. Нормали. Просмотр требуемых параметров сварных стыков стальных элементов.

6. Просмотр требований к расположению отверстий в прокатных профилях.