Новые возможности STARK ES версия 2009

■ новый автоматический генератор КЭ-сетки, отличающийся повышенной надежностью, многократным ускорением работы и расширенной диагностикой исходного POS-проекта;
■ многократное ускорение процедуры слияния FEA-проектов;
■ расчет стержневых железобетонных элементов по нормальным сечениям с использованием нелинейных диаграмм деформирования бетона и арматуры (интегрированный модуль RCDiagra);

■ расчет на продавливание железобетонных плит колоннами в соответствии со СНиП 2.03.01-84* и с СП 52-101-2003 (интегрированный модуль PlatePunch);

■ построение и визуализация области прочности стержневых и пластинчатых железобетонных элементов (интегрированный модуль StrengthRegion);

■ автоматическое определение и задание узловых нагрузок от средней составляющей ветровой нагрузки;

■ определение расчетной интенсивности и коэффициентов динамичности для сейсмических воздействий в соответствии с различными нормами;

■ сгущение КЭ-сетки пластинчатых элементов с согласованием новых узлов;
■ новые функции редактирования геометрии FEA-проектов по смещению и слиянию узлов, ориентации и делению элементов;
■ диагностика основных ошибок в геометрии FEA-проектов;
■ создание ведомости расхода (определение суммарной длины, площади, объема, массы) материалов FEA-проекта;
■ выбор диапазона выводимых значений при показе усилий в пластинах и поверхностных реакций опор;

■ в базу стальных профилей добавлены гнутые профили по ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 30245-2003;
■ определение коэффициентов постели многослойного основания (интеграция с программой СпИн).