# Справочник-калькулятор СпИн

Инженерно-строительный справочник СпИн представляет собой набор специализированных калькуляторов с единообразным интерфейсом. В программе дается достаточно полный ассортимент справочной информации, таблиц и формул, необходимых при обычных вычислениях, встречающихся в практике проектирования и строительства. Охватывает области элементарной и высшей математики, сопротивления материалов и строительной механики. Реализует методики норм и правил проектирования строительных конструкций. Все промежуточные результаты доступны на любом этапе. Вывод результатов осуществляется в WinWord и в специальную программу просмотра Viewer.

### Назначение справочника-калькулятора

Электронный справочник СпИн содержит около 100 диалогов- калькуляторов с единообразным интерфейсом ввода- вывода данных.

По функциональному назначению диалоги распределены по разделам и позволяют :

- получить нормативные и расчетные характеристики материалов;

- найти требуемые показатели по различным сортаментам;

- получить данные для расчетов из различных таблиц СНиП;

- определить нормативные характеристики нагрузок;

- провести различные расчеты в рамках методики СНиП;

- получить в электронном виде необходимые сведения по СНиП;

- воспользоваться математическими процедурами;

- рассчитать характеристики по строительной механике.

## Функциональные возможности электронного справочника — калькулятора СпИн

- Математика

- Статика

- Железобетонные конструкции

- Стальные конструкции

- Каменные конструкции

- Деревянные конструкции

- Основания зданий и сооружений

- Теплотехника ограждающих конструкций

- Технология строительных процессов

- Нагрузки и воздействия

- Информационный проводник — Парусник

- Визуализатор карт

### Математика

- решение систем линейных уравнений 2-го и 3-го порядка, вычисление определителей и обратных матриц

- определение корней полиномов различного порядка

- определение среднего значения и среднеквадратичного отклонения для произвольных выборок

- формулы дифференцирования различных математических функций

- стандартные определенные интегралы

- определение объемов и площадей поверхностей геометрических тел

- приближенное интегрирование функций

- пересчет значений различных физических величин из одной системы измерения в другие

- интерполяция функций двух переменных

- суммирование по столбцам и строкам в таблице

- калькуляторы с различными функциональными возможностями

- записная книжка

### Статика

- определение опорных реакций и максимальных усилий в сечениях для различных типов одно- и многопролетных балок, рам, плит, арок и ферм с различными видами распределенных и сосредоточенных нагрузок

- определение геометрических характеристик различных сечений

### Железобетонные конструкции

Железобетонные конструкции по СНиП 2.03.01 — 84*:

- прямая и обратная задачи для прямоугольного сечения

- определение максимальной теоретической продольной арматуры для колонн с различными опираниями при различных нагрузках

- анкеровка арматуры и реализация других конструктивных решений

- расчет на местное сжатие

- расчет закладных деталей

Железобетонные конструкции по Eurocode 2:

- расчет железобетонной однопролетной балки

- шарнирная колонна

- защемленная колонна

- проектирование сечения(прямоугольник,круг)

- проектирование сечения(тавр,двутавр)

### Стальные конструкции

Стальные конструкции по СНиП II — 23 — 81*

- сортамент прокатных профилей

- расчетные сопротивления

- составные профили

- коэффициенты условий работы

- характеристики болтов

- расчетные длины элементов конструкций

- длина сварного шва

- длина углового сварного шва

### Каменные конструкции

Каменные конструкции по СНиП II — 22 — 81

- определение расчетных сопротивлений сжатию

- определение различных характеристик и коэффициентов

### Деревянные конструкции

Деревянные конструкции по СНиП II-25-80

- расчетные сопротивления древесины

- деревянная прямоугольная балка

- деревянная круглая балка

- подбор прямоугольного сечения по заданным характеристикам

- лобовая врубка

- деревянная колонна

### Основания зданий и сооружений

Основания зданий и сооружений по СниП 2.02.01-83*

- глубина заложения фундаментов

- деформации отдельно стоящих фундаментов (модификация)

- затухание осадок во времени

- активное давление на подпорную стену

- предварительный расчет шпунтовых ограждений

### Теплотехника ограждающих конструкций

Теплотехника ограждающих конструкций по СниП II-3 -79*

- определение градусо-суток отопительного периода

- определение толщины утеплителя

- определение сопротивления теплопередаче

- определение температуры внутренней поверхности

### Технология строительных процессов

- объем выемки (насыпи) дорог

- объем котлована

### Нагрузки и воздействия

- определение компонентов ветровой нагрузки, в т.ч. для прямоугольных в плане многоэтажных зданий

- определение снеговой нагрузкой, температурных климатический воздействий

### Информационный проводник — Парусник

В проводнике Парусник представлены материалы некоторых разделов СНиП 2.01.07-85*, СНиП 2.03.01-84*, СНиП II-3-79*, СНиП II-23-81*, СНиП II-25-80, СНиП II-22-81, СНиП 2.02.01-83*, СНиП 23-01-99, СНиП II-7-81*, а также разделов математики и строительной механики предлагаются в электронном виде с гиперссылками. Разделы предлагаемого электронного документа соответствуют разделам справочника СпИн.

Информационный проводник обеспечивает:

- прямой доступ к соответствующему материалу СНиП, математики, строительной механики из справочника СпИн ;

- возможность перехода по ссылкам на указанные в тексте пункты СНиП ( или другие СНиП ), ссылки на формулы, таблицы, рисунки, а также возврат к исходному материалу;

- возможность получения подсказки в виде всплывающего окна по приведенному в тексте обозначению

- контекстный поиск

### Визуализатор карт

Визуализатор электронных карт предназначен для удобного и оперативного получения исходной картографической информации, необходимой при проектировании и проведении расчетов. Визуально может быть получена информация о классификации снегового или ветрового районов, температурных или сейсмических данных.

Используются следующие электронные карты приложений к СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия и СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах:

- снеговых районов;

- ветровых районов;

- средней январской температуры;

- средней июльской температуры;

- отклонений температуры от среднемесячной январской;

- ОСР-97 ( карты А,B,C ) — общего сейсмического районирования.

## Новые возможности СпИн 2.3

(февраль 2007)

- Определение коэффициентов постели C1, C2 и других характеристик многослойного основания по методикам Винклера, Пастернака, Барвашова, Шашкина.

По СП 50-102-2003 (Свайные фундаменты):

- Расчёт осадки одиночной сваи и сваи в кусте (модификация).

- Расчёт осадки комбинированных свайно-плитных фундаментов.

По СНиП II-22-81* (Каменные и армокаменные конструкции):

- Проверка прочности каменного простенка с возможностью определения требуемого процента сетчатого армирования.

- Расчёт кладки на смятие.

- Расчёт кладки по раскрытию трещин.

- Расчёт кладки по деформациям растянутых поверхностей.

- Определение расчётного сопротивления сжатию кладки (модификация).

- Определение расчётного сопротивления осевому растяжению кладки, а также растяжению при изгибе, главным растягивающим напряжениям и расчётного сопротивления срезу (модификация).

- Определения модуля деформации и модуля сдвига кладки.

- Определение упругой характеристики кладки.

По СП 23-101-2000:

- Плотность материалов в сухом состоянии.

Также переработаны и значительно улучшены диалоги:

- Перевод единиц измерения.

- Карты районирования территории России.

### Новые возможности СпИн версии 2.2 (2005):

1. Расчет однопролетной железобетонной балки/плиты, в т.ч. преднапряженной, при действии поперечной и продольной нагрузки и изгибающих моментов по концам. Задача включает в себя геометрически нелинейный статический расчет и проверку на прочность.

2. Расчет однопролетной железобетонной балки/плиты, в т.ч. преднапряженной, при действии поперечной нагрузки и изгибающих моментов по концам с учетом влияния распора. Задача включает в себя геометрически нелинейный статический расчет и проверку на прочность.

В задачах 1 и 2 могут быть рассмотрены сборные многопустотные (типовые и безопалубочного формования) плиты перекрытий, в т.ч. применяемые в сборно-монолитных каркасах АРКОС системы БелНИИС. Для плит каркаса АРКОС выполняется расчет прочности шпоночных сопряжений торцов плиты с поперечными монолитными ригелями. Определяется несущая способность шпонок на срез и изгиб, а также прочность и, если необходимо, требуемое количество поперечной арматуры в межпустотных стенках плиты (расчет на отрыв верхней полки). Расчет выполняется в соответствии с Рекомендациями БелНИИС, при этом учитывается влияние опорных моментов M0 и Ml на прочность шпонок на изгиб.

3. Расчет на прочность и устойчивость многопролетной (до 5 пролетов) прокатной двутавровой балки по СНиП II-23-81*.

4. Расчет осадок свайных фундаментов с учетом взаимного влияния свай в кусте в соответствии с СП 50-102-2003.

5. Нормали. Просмотр требуемых параметров сварных стыков стальных элементов.

6. Просмотр требований к расположению отверстий в прокатных профилях.